Приложение №1. Некоторые типичные задачи по курсу «Термодинамика » и их решения

Задача 1

Газовая смесь в сосуде состоит из 5 кг диазота N2, 2 кг диоксида углерода СО2 и 3 кг паров воды H2O. Рассчитать парциальные давления составляющих смеси pi, среднюю молярную массу смеси и молярные доли смеси xi , если объём смеси V= 2 м3 и температура T = 500 К.

Решение.

- Определяются молярные массы компонентов смеси  кг/моль, количества веществ , моль, молярные доли  и количество вещества смеси , моль. Результаты расчета сводятся в таблицу:

|  | вещество | ,кг |  | , кг/моль | , моль |  | , МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N2 | 5 | 28 | 0,028 | 178,57 | 0,457 | 0,3711761 |
| 2 | CO2 | 2 | 44 | 0,044 | 45,46 | 0,116 | 0,0944932 |
| 3 | H2O | 3 | 18 | 0,018 | 166,67 | 0,427 | 0,3463991 |
| Смесь | 10 |  |  |  |  | 0,8120684 |

- Определяется средняя молярная масса смеси

кг/моль

- Определяются парциальные давления составляющих смеси

, Па

Па

Па

Па

- Давление смеси по закону Дальтона

Па

Задача 2.

Газовая смесь состоит из 5 кг диоксида углерода СО2 и 8 кг диазота N2. Изобарные молярные теплоемкости этих газов при температуре   Т=298,15 К равны  Дж/моль·К,            Дж/моль·К. Рассчитать удельную изохорную теплоемкость смеси  , Дж/кг·К.

Решение.

- Определяются молярные массы и количества веществ компонентов смеси  кг/моль,  моль, масса и количество вещества смеси  кг,  , моль и сводятся в таблицу:

| i | вещество |  | , кг/моль | , кг | , моль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СО2 | 44 | 0,044 | 5 | 113,636 |
| 2 | N2 | 28 | 0,028 | 8 | 285,714 |
| Смесь |  | m=13 | n =399,35 |

- Определяется общая изобарная теплоемкость смеси

Дж/К.

- По уравнению Майера определяется общая изохорная теплоемкость смеси

Дж/К.

- Определяется удельная изохорная теплоемкость смеси

Дж/кг·К

Задача 3.  Вывести формулу для расчета средней изобарной теплоемкости   в диапазоне температур от t1 до  t2, если истинная теплоемкость газа задана уравнением: .

Решение.

- По определению истинная теплоемкость равна . Тогда количество теплоты  , подведенное при нагреве газа от температуры t1 до  t2,  будет равно

- По определению средняя теплоемкость равна

.

Задача 4.

Рассчитать тепловой эффект при постоянном объеме  химической реакции сгорания диводорода Н2 при Т =6000 К.

Решение.

- Записываем уравнение химической реакции сгорания Н2

2H2+O2=2H2O , где .

2ая форма записи уравнения: 2H2O-2H2-O2=0, где .

Сумма стехиометрических коэффициентов этой реакции равна

.

- Тепловой эффект  определяется по формуле

, где  — мольная газовая постоянная, одинаковая для всех газов.

- Тепловой эффект при постоянном давлении равен

Мольные энтальпии веществ в этой формуле определяются из таблиц индивидуальных веществ:

,

,  .

Тогда

.

- Тепловой эффект при постоянном объеме этой реакции равен

,

т.е.  для этой химической реакции.

Задача 5.

В сосуде при давлении р =2∙105 Па и температуре Т =5000 К находится газовая смесь из диазота (N2), кислорода (О) и дикислорода (О2). При этом количества входящих в нее веществ равны: = 4 моль,   =2 моль,  =0,5 моль. Определить направление протекания химической реакции   О2 =2О.

Решение.

1. Уравнение химической реакции:   2О – О2 – N2 =0,

где   .

2.Состав смеси характеризуется молярными долями

где n=4+2+0,5 = 6,5 моль,

и парциальными давлениями

где

- Чтобы определить направление протекания химической реакции, необходимо вычислить химическое сродство:

где молярная свободная энергия Гиббса: ,  .

Тогда, используя таблицы индивидуальных веществ, имеем:

=(246783+105947)-5000∙220,468= - 749620 Дж/моль,

Дж/моль,

= 190040-5000∙305,6=-1337960 Дж/моль,

- 1358686 Дж/моль,

А= - 1358686-2(- 827991)=297294 Дж/моль,

т.е. химическая реакция идет вправо, в направлении увеличения продуктов реакции.

Задача 6.

Рассчитать свободную энергию Гиббса газовой смеси (дикислорода и диазота): =5 моль,  = 3 моль при давлении р =106 Па и температуре 
Т=2000 К.

Решение.

1. Определяются молярные доли смеси  где =5+3=8 моль:  и парциальные давления компонентов смеси:  где

2. Определяется свободная энергия Гиббса

где молярные значения этой функции определяются по формулам:

, а  берутся из таблиц индивидуальных веществ. Тогда:

=67882-2000∙268,655=-469428 Дж/моль,

- 439174 Дж/моль,

=64806-2000∙251,962= - 439118 Дж/моль

- 417357 Дж/моль и

=5(-439174)+3(-417357)= - 3447941 Дж.

Задача 7.

Рассчитать константу равновесия  при Т =3500К химической реакции сгорания водорода.

Решение.

- Записывается уравнение химической реакции 2Н2+О2=2Н2О, где  - стехиометрические коэффициенты реакции.

- Константа равновесия  этой реакции рассчитывается по формуле, выраженной через константы химических реакций распада исходных веществ и продуктов реакции на атомы- :

Величины  берутся из таблиц индивидуальных веществ при Т =3500К:

Тогда =(-3,5563)-(-6,9141)=3,3578

=℮ 3,3578 =28,726.

Задача 8.

Рассчитать степень диссоциации молекулярного азота при относительном давлении , где р0 =101325 Па, и температуре Т=6000К.

Решение.

- Записывается уравнение химической реакции распада азота N2 на одинаковые атомы      N2=2N  или  2N-N2 = 0.

- Константа равновесия реакции распада N2  на атомы при Т =6000К определяется из таблиц справочника: «Термодинамические свойства индивидуальных веществ»:  .

- Степень диссоциации N2 определяется по формуле

Чем больше константа равновесия химической реакции распада, тем больше в равновесной смеси веществ, стоящих в правой части уравнения химической реакции.

Задача 9.

Рассчитать степень ионизации лития ( Li ) при давлении  и Т=6000 К.

Решение:

1. Уравнение химической реакции ионизации

Li(Г) = L+(Г) +e-(Г),   или   Li+(Г ) + e-(Г)-Li(Г )=0,  где

- Определяется константа равновесия в соответствии с законом действующих масс. Поскольку в справочнике для индивидуальных веществ дана таблица только для химической реакции рекомбинации частиц:

Li+(Г) +е-(Г) = Li(Г), для которой  при Т=6000 К равен =1,6014 или , то для реакции ионизации лития константа равновесия будет представлена в виде

- По уравнению Саха определяется степень ионизации лития

- Парциальные давления электронов и ионов:   и нейтральных атомов

Суммарное давление смеси в соответствии с законом Дальтона

Задача 10.

Определить показатель политропы  , работу , изменение внутренней энергии   и теплоту  политропного процесса, в котором температура дикислорода О2 меняется от температуры Т1 = 373 К до температуры Т2 =773 К при теплоемкости процесса c=2,1 кДж/кгК.

Решение:

- Определяется показатель политропы

,

где для двухатомного газа (О2):

Дж/кг·К,

Дж/кг·К.

- Определяется коэффициент распределения теплоты

.

- Вычисляются  энергетические составляющие уравнения первого закона термодинамики: удельная теплота

кДж/кг;

изменение удельной внутренней энергии

кДж/кг

и работа  кДж/кг.

Задача 11.

Воздух (k=1,4; R =287 Дж/кг·К; cp=1кДж/кг·К) расширяется политропически с показателем политропы  , имея начальные параметры p1=4,3 МПа и Т1=500К, до температуры Т2=300К. Определить давление p2 и удельный объем v2 воздуха в конце процесса расширения и составляющие уравнения первого закона термодинамики  ,    и    .

Решение:

- Определяется давление

МПа.

2. По уравнению Клапейрона определяется

м2/кг.

- По уравнению Майера определяется удельная теплоемкость при :

Дж/кг·К = 0,713 кДж/ кг·К.

- Определяется коэффициент распределения теплоты в процессе

.

- Определяется изменение внутренней энергии в процессе

кДж/кг.

- Определяется теплота процесса

кДж/кг.

- Определяется работа процесса

кДж/кг.

Задача 12.

Воздух (k=1,4; R = 287 Дж/кг·К) истекает через суживающееся сопло в среду с давлением р2 = 10 бар при давлении в сосуде р1=80 бар и температуре t1= 1000оС. Рассчитать скорость истечения W и расход воздуха при диаметре выходного сечения сопла, равном d = 0,01 м  (f2=0,785·10-4 м2).

Решение:

1. Определяем отношение давлений    Это отношение , т.е. расширение газа в сопле будет неполным и давление на срезе сопла будет равным  бар.

- В этом случае скорость истечения равна критической скорости:

м/с,

где  К.

- При этом расход воздуха будет равен максимальному расходу

Задача 13.

Рассчитать с помощью паровой  hs - диаграммы скорость истечения водяного пара через сопло Лаваля, если параметры пара в сосуде: р1 =5 бар,     t1 =450оС, а температура на выходе из сопла   t2 =30оС.

Решение:

- Определяются энтальпия h1 и энтропия  s1  на входе в сопло, как точка пересечения изобары р1 =5 бар=0,5 МПа и изотермы t1 =450оС в области перегретого пара (точка 1): h1 = 3380 кДж/кг=3380000 Дж/кг,

s1  = 7,95 кДж/кг·К.

- Процесс истечения адиабатный (изоэнтропный), т.е. на выходе из сопла энтропия s2 = s1 =7,95 кДж/кг·К.

По пересечению линии процесса  s=const с изотермой t2 =30оС 
(точка 2) определяется энтальпия на выходе из сопла:

h2 = 2395 кДж/кг=2395000 Дж/кг.

- Определяется скорость истечения по формуле

м/с.

Задача 14.

Влажный пар с давлением р1 = 0,5 бар и степенью сухости х1=0,9 имеет скорость W = 1000 м/с. Рассчитать с помощью паровой hs-диаграммы температуру Т* и давление р* торможения.

Решение:

- В области влажного пара задание давления и степени сухости полностью определяет его состояние. Тогда пересечение изобары р1 с линией постоянной степени сухости пара х1 (точка 1 на hs – диаграмме) определяет значения энтальпии и энтропии кДж/кг=2418000 Дж/кг,

кДж/кг·К.

- Процесс торможения потока пара адиабатный (изоэнтропийный), т.е.  кДж/кг·К.

Тогда энтальпия торможения (точка 2) определяется по формуле:

Дж/кг,  кДж/кг.

3. Для точки 2 на  hs-диаграмме с координатами   и  определяем значения температуры торможения:  оС,     К

и давления торможения:   МПа = 8 бар.

Задача 15.

Определить при давлении 1 бар пара воды теплоту парообразования r и ее внутреннюю  и внешнюю  составляющие с помощью  hs – диаграммы.

Решение:

1.По hs – диаграмме определяются параметры пара при степени сухости х = 1 и давлении р =1 бар = 0,1 МПА: температура насыщения ts = 100оС (Ts =373 К), энтальпия  = 2676     кДж/кг, энтропия  = 7, 355 кДж/кг·К, удельный объем  = 1,7 м3/кг, внутренняя энергия  кДж/кг.

2. Рассчитываются параметры пара при степени сухости х = 0:

теплота q===свод=4,3241·100=432 кДж/кг, энтропия кДж/кг·К, где теплоемкость воды определяется по формуле Дитеричи:

кДж/кг.

3. Определяется удельная теплота парообразования

кДж/кг,

внутренняя теплота парообразования

кДж/кг,

внешняя теплота парообразования

кДж/кг

или по формуле

при  м3/кг,

кДж/кг.

Задача 16

Определить с помощью паровой диаграммы "h-s" воды изменение энтальпии  , внутренней энергии   и энтропии , а также теплоту  и работу  в изотермическом процессе 1-2, если известны: давление р1 = 3 бар и степень сухости х1 = 0,8 в начальной точке процесса и давление р2 =0,1 бар в конечной точке.

Решение:

1. Определяется по hs – диаграмме параметры в т.1 процесса при заданных р1 =3 бар=0,3 МПа и х1 =0,8 (влажный пар): температура t1 = 132оС (Т1 = 405 К), удельный объем  v1 = 0,46 м3/кг, энтальпия h1 =2290 кДж/кг, энтропия s1 = 5,93 кДж/кгК.

2. Определяются по диаграмме "h-s" параметры в т.2 процесса при заданном давлении р2 =0,1 бар=0,01 МПа (перегретый пар) и температуре t2=t1=132оС (Т2=405К): удельный объем v2 = 18,85 м3/кг,  энтальпия   h2 = 2745 кДж/кг, энтропия  s2 = 8,63 кДж/кгК.

3.  Рассчитываются величины , , , и :

кДж/кг,

кДж/кгК,

кДж/кг,

кДж/кг.